## Slide 1
산출 공식 요약
FMECA O·S·D·위험지수 산출식과 IPS 연계 판정 규칙
발생도 (O)
rate = λ × 1000
λ=수리건수÷노출시간
O등급 = bin(log₁₀(rate))
관측범위 10구간 균등분할
CI = χ²(0.025,2k)/2,
χ²(0.975,2(k+1))/2
심각도 (S, 근사)
guide word = MORE/LESS
부호부 z 평균의 방향
오차율% = |rate−기준선| /
기준선 × 100
S = round(1+9×S_norm)
결과심각도 기록 없어 대리지표
검출도 (D)
탐지력 = 0.6×탐지율 +
0.4×min(리드타임/60,1)
D = clip(round(10−9×탐지력)
1,10)
p = Binomial(n,p_null)
이항검정, p<0.05면 유의
위험지수
RPN = O × S × D
곱셈식, 극단값에 민감
RI = 0.4O+0.4S+0.2D
가중합산식, 완만하게 반영
두 지수 순위 비교
왜곡 여부 상호 검증
IPS 연계 판정 규칙
RCM
유의(p<.05)&탐지율≥50%
→ CBM
else S≥5 → Hard-Time
else → RTF
LORA
O≥8
→ 창정비 우선상향+
예비품 전진배치
else → 표준 2-Level
보급소요
annual_demand=
rate×fleet×가동일수
reorder_point=
리드타임수요+안전재고
IETM
유의&리드타임 존재
→ SLA=리드타임×0.5
else → 정기점검
강화(SLA 없음)
ECP
RPN 1위 / O=10 /
비유의 중 하나
→ 설계개선 후보
else → 현행유지
전체 수식의 "왜 이렇게 계산하는가" 논리 설명은 doc/FMECA_IPS_공식정리.docx 참고 · 실측 원천: SCANIA Component X (CC BY 4.0)