## Slide 1
실측 임베디드 장비 데이터 기반 FMECA–IPS 연계체계
FMECA → RCM → LORA →
보급소요 → IETM → 설계개선
SCANIA Component X 실측 데이터로 실증한 종합군수지원(IPS) 연계 파이프라인
CC
CC BY 4.0 · 실측(익명화·섭동 처리) · Kharazian et al. 2025, Scientific Data
FMECA–IPS 연계체계 실증 연구 · 2026

## Slide 2
배경 · 문제의식
군 장비 데이터가 없으면, 실증은 불가능한가?
왜 실측 대체 데이터인가
― 군 정비·운용 데이터는 보안 등급 때문에 이 환경에서 접근 불가능
― 그렇다고 처음부터 가상 데이터로만 방법론을 보이면 “실전에서 통할까”라는 의문이 남음
― 구조가 비슷한 민간 임베디드 장비(트럭 엔진계통)의 실측 공개 데이터로 대체 — 계산 절차 자체가 실제 데이터에서 작동하는지 검증
― 산업계가 실제로 공개하는 데이터의 전형(민감정보는 섭동, 구조·경향은 보존)이라는 점도 오히려 현실적
이 발표의 목적
― 원시 로그 한 줄이 FMECA의 O·S·D 칸을 채우는 계산식을 정확히 공개
― FMECA 결과가 RCM → LORA → 보급소요 → IETM → 설계개선(ECP)까지 실제로 이어지는 연계체계 시연
― 설계개선이 다음 주기 FMECA에 피드백되는 환류(feedback) 구조를 수치로 시연
― 실측 데이터가 보여준 정직한 한계(약한 탐지 신호 등)까지 있는 그대로 보고
01_dataset_card.md · 05_ips_impact.md 참고

## Slide 3
입력 데이터
SCANIA Component X dataset
23,550대
차량(트럭) 규모
1,122,452행
계측(운영) 로그
2,272건
실제 수리(고장) 기록
CC BY 4.0
라이선스, 즉시 다운로드
무엇을 담고 있나
― 실제 SCANIA 트럭 함대의 엔진계통 구성품 “Component X” 1종 — 명칭·규격은 영업비밀로 익명화
― 운영데이터(8개 누적 계측 카운터) + 수리기록(time-to-event) + 차량 사양(Spec_0–7)
― 공개를 위해 판독·수리 빈도에 스케일링 등 섭동(perturbation) 처리 — “완전 실측”과 “완전 합성” 사이
이번 예시가 다른 점
― 구성품이 하나뿐 — “4개 고장모드” 대신 “1개 고장모드 × 4개 차량 사양군(Spec_3)”으로 FMECA 행 구성
― 채널 8개 모두 물리적 의미 비공개 — “이상치 유무”까지만 판단 가능, 원인 설명 불가
출처: doi.org/10.5878/jvb5-d390 · Kharazian et al., Scientific Data (2025)

## Slide 4
전체 구조
FMECA → RCM → LORA → 보급 → IETM → 설계개선, 한눈에
실측
운용·계측
데이터
IN
FMECA
O·S·D
실적 계산
01
RCM
정비전략
결정
02
LORA
수리수준
분석
03
보급소요
산정
04
IETM
연계
05
설계개선
(ECP)
06
↺ 피드백 루프 — 설계개선(ECP) 결과가 다음 재평가 주기의 O(발생도)·D(검출도) 입력을 갱신 — 실제로 재계산되는 예시는 p.13
이 발표의 각 섹션은 위 7단계 중 하나에 대응한다 — 정제(§5) → O/S/D 공식(§6) → FMECA 결과(§7–9) → RCM/LORA(§10–11) → 보급/IETM/ECP(§11–12) → 피드백(§13)
웹 워크벤치: claude.ai/code/artifact/7c5a27c2-… (09 피드백 시뮬레이터 탭)

## Slide 5
입력 정제
정제 파이프라인 — 순서 고정 6단계
01
동기화
차량별로 비동기인 계측 판독을 vehicle_id+time_step 키로 정합
판독 1,122,452행 · 차량당 중앙값 43회(5~303회)
02
드리프트 제거
차량×채널 증분율(rate)을 자기 자신의 과거 이력으로 z-정규화
이상지수 산출 1,098,902행 (97.9%)
03
구간 분할
train_tte.csv가 장착 이후 경과 time-step을 이미 제공 — 좌측절단 없음
수리 2,272건 · 무고장(우측절단) 21,278대
04
결측치 / 이상치
채널당 결측률 재확인, 이상지수>8 극단치 플래그(삭제 아님)
결측 <1%/채널 · 이상치 94건(0.0086%)
05
코드 정합
3개 파일 간 vehicle_id 일치성, 중복행 검증
ID 불일치 0건 · 중복행 0건
06
라벨 정의
수리(양성) vs 무고장(음성) 라벨 및 클래스 불균형비 산출
0.4014건 / 1,000 time-step (극단 불균형)
outputs/cleansing_stats.json 재계산 결과 (실측 데이터)

## Slide 6
계산식
발생도(O)·검출도(D) — 원시 로그에서 등급까지
발생도 O
λ = 수리건수(k) / 노출시간(Σ time-step)
rate = λ × 1000 (1000 time-step당 건수)
O등급 = log10(rate)를 관측범위 10구간
균등분할해 1~10 배정
95%CI = χ²(0.025,2k)/2 , χ²(0.975,2(k+1))/2
발생도가 높다 = 노출시간당 실제 수리건수가 많다
표본이 큰 사양군(수천 대)일수록 신뢰구간이 좁아 통계적으로 확고한 차이를 준다
검출도 D — 열화추세 → 이상지수
①
증분율
rate(t) = [value(t)-value(t-1)] / [t-(t-1)] — 8개 채널
②
자기기준 정규화
z(t) = [rate(t) - μ] / σ (그 차량 과거 이력 기준)
③
종합 이상지수
anomaly(t) = mean(|z_1|, …, |z_8|)
④
최초 경보시점
t* = min{t : anomaly(t) > 2.5}
⑤
리드타임
lead = 수리시점 - t* (0~60 이내만 “탐지”로 인정)
⑥
우연수준 검증
이항검정으로 무고장 차량의 우연 교차율과 비교(p<0.05)
D등급 = round(10 − 9×[0.6×탐지율 + 0.4×min(리드타임/60,1)])
scripts/01_pipeline.py · S(심각도,근사)=anomaly평균, guide word+오차율(%)로 이탈 명시

## Slide 7
분석 결과
FMECA 워크시트 — 4개 사양군
사양군 | 차량수 | 수리 | O | S | D | RPN | RI
형상B (Cat1) | 5,083 | 608 | 10 | 10 | 8 | 800 | 9.6
형상A (Cat0) | 14,438 | 1,435 | 9 | 5 | 8 | 360 | 7.2
형상C (Cat2) | 2,158 | 152 | 5 | 2 | 8 | 80 | 4.4
형상D (Cat3) | 1,871 | 77 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2.4
Chart: RPN (O×S×D)
| 형상A | 형상B | 형상C | 형상D
RPN | 360 | 800 | 80 | 8
순위 역전 없음: D등급이 4개 사양군 모두 동일(8)해 순위에 영향을 주지 못했고, O·S가 완전히 같은 순서로 정렬됨
→ 위험 요인들이 서로 강화하는 방향으로 실제로 작동한다는 뜻 (이전 두 시뮬레이션 예시와 대조되는 실측 데이터의 특징)
04_fmeca_worksheet.csv 전문

## Slide 8
핵심 발견 · 1
동일 고장모드, 차량 사양에 따라 위험도가 2.8~14.7배 갈린다
Chart: Spec_3 사양군별 발생률
| 형상D (Cat3) | 형상C (Cat2) | 형상A (Cat0) | 형상B (Cat1)
발생률 (/1000 time-step) | 0.17452 | 0.29045 | 0.41409 | 0.4942
표본이 커서 통계적으로 확고함
― 형상B(5,083대) 0.494 vs 형상D(1,871대) 0.175 → 2.8배
― 95% CI 0.456–0.535 vs 0.138–0.218 — 겹치지 않음
― 심각도(S, 근사지표)도 같은 순서 — 형상B가 “더 자주, 더 강한 이상신호” 동반
14.69배
보너스 사례 · Spec_2 극단값: Cat5(545대, 0.918) vs Cat12(206대, 0.062) /1000 time-step
outputs/occurrence_stats.csv · spec2_case.json

## Slide 9
핵심 발견 · 2
실측 데이터의 정직한 결론 — 조기경보는 생각보다 약하다
Chart: 탐지율 vs 우연 수준
| 형상A | 형상B | 형상C | 형상D
실제 탐지율(%) | 10.45 | 11.84 | 11.84 | 9.09
우연 수준(%) | 9.52 | 8.6 | 9.47 | 10.14
이항검정 유의성 (p < 0.05)
형상B
p = 0.0039
유의함
형상A
p = 0.124
비유의
형상C
p = 0.192
비유의
형상D
p = 0.676
비유의
4개 사양군 중 3개는 탐지율이 우연 수준과 통계적으로 구분되지 않는다 — 이는 방법론이 만든 결과가 아니라 데이터가 준 정직한 결론이며, 그대로 §10 RCM 결정에 반영된다.
outputs/detection_stats.csv

## Slide 10
연계 · RCM
RCM 정비전략 결정 — 규칙은 동일, 데이터가 결정한다
① 이상신호가 통계적으로 유의 + 탐지율≥50%면 상태기반정비(CBM) → ② 아니면 심각도(S)가 높으면 시간기준정비, 낮으면 사후정비
형상B
시간기준 예방정비
(Hard-Time)
유의(p=0.004)하지만 탐지율 11.8%로 낮아 CBM 단독 불충분 · S=10 높음
형상A
시간기준 예방정비
(Hard-Time)
조기신호 비유의(p=0.124) · S=5 → 정기 교체로 대응
형상C
사후정비
(Run-to-Failure)
조기신호 비유의(p=0.192) · S=2 낮음 → 고장 후 조치가 경제적
형상D
사후정비
(Run-to-Failure)
조기신호 비유의(p=0.676) · S=1 낮음 → 고장 후 조치가 경제적
outputs/lifecycle.csv · scripts/02_lifecycle.py

## Slide 11
연계 · LORA / 보급소요
수리수준분석과 정량 보급소요 산정
동일 물리 구성품이므로 수리복잡도(중상)는 공통 가정, O등급에 따라 창정비 우선순위만 차등
사양군 | LORA 수준 | 연간소요(건) | 재주문점 | 단가
형상B | 창정비 우선상향+전진배치 | 12.63 | 5.24 | 2.80억
형상A | 창정비 우선순위 상향 | 10.58 | 4.60 | 2.80억
형상C | 표준 2-Level | 7.42 | 3.56 | 2.80억
형상D | 표준 2-Level | 4.46 | 2.49 | 2.80억
보급소요 산식
연간소요 = 실측 O등급 발생률
× 가정 함대 400대
× 가정 연간가동
재주문점 = 리드타임수요
+ 안전재고(서비스수준 95%,
z=1.645)
가정: 리드타임 75일,
단가 2.8억원 — 발생률만
실측, 나머지는 예시 가정치
IETM 연계: 경고코드 → 절차서 연동, D에서 얻은 평균 리드타임의 절반을 SLA로 설정. 유의하지 않은 3개 군은 “사전점검” 대신 정기점검 강화 절차만 정의
outputs/lifecycle.json (assumptions)

## Slide 12
연계 · 설계개선
설계개선(ECP) 트리거 — RPN이 낮아도 “안 보이는 고장”은 후보
트리거 규칙: ① RPN 전체 1위 ② 발생도 최고등급(O=10) ③ 이상신호가 우연 수준과 통계적으로 구분 안 됨
형상B
― RPN 전체 1위 (RPN=800) → 우선 재설계/대체부품 검토
― 발생도 최고등급(O=10) → 근본 설계원인 분석 필요
형상A
― 이상신호가 우연 수준과 통계적으로 구분 안 됨(p=0.124) → 진단 알고리즘/센서 고도화 필요
형상C
― 이상신호가 우연 수준과 통계적으로 구분 안 됨(p=0.192) → 진단 알고리즘/센서 고도화 필요
형상D
― 이상신호가 우연 수준과 통계적으로 구분 안 됨(p=0.676) → 진단 알고리즘/센서 고도화 필요
4개 사양군 전부 ECP 후보 — 이는 방법론의 과잉진단이 아니라, 이 구성품군 전체가 “탐지 신호 자체가 약하다”는 공통 이슈를 실측으로 보여준 것
outputs/lifecycle.json (ecp_triggers)

## Slide 13
환류(Feedback)
ECP를 적용하면, 실제로 무엇이 바뀌는가
가정: 근본설계 개선 → O등급 -2 (발생률 ~40%↓) · 진단 알고리즘 고도화 → D등급 -3 (탐지율 60%까지 개선) — 등급만 가정, RPN·RI·RCM·보급소요는 실제 산식으로 재계산
Chart: RPN: 적용 전 → 적용 후
| 형상A | 형상B | 형상C | 형상D
적용 전 RPN | 360 | 800 | 80 | 8
적용 후 RPN | 225 | 640 | 50 | 5
RCM 전략 재산정
형상B
Hard-Time
→ Hard-Time
형상A
Hard-Time
→ CBM
형상C
Run-to-Failure
→ CBM
형상D
Run-to-Failure
→ CBM
웹 워크벤치 09 피드백 시뮬레이터 탭 — 브라우저에서 실시간 재계산

## Slide 14
한계
반드시 함께 읽을 것
수치의 출처
O/S/D 등급은 SCANIA 트럭 함대의 실측(익명화·섭동)값. 보급소요의 리드타임·단가·가상 함대 규모는 방법론 예시를 위한 가정치일 뿐, 군 장비 실제 값이 아님
단일 구성품
이 데이터는 구성품이 하나뿐 — 3~5개 고장모드 비교가 아니라 “1개 고장모드 × 4개 사양군” 구조로 대체함
채널 의미 비공개
8개 계측 채널의 물리적 정의가 전부 익명화되어 “이상치 유무”까지만 판단, 원인 설명은 불가능
소량·다품종 환경
군 장비는 이보다 훨씬 적은 수량·다양한 형상이 혼재 — O 등급 신뢰구간이 넓어지고 표본 변동에 취약해짐
자체조치·미보고 고장
이 데이터는 모든 수리가 기록된다고 가정 — 야전 자체 조치·미보고 결함은 발생도(O)를 체계적으로 과소평가하게 만듦
보안 승인 절차
실제 군 데이터는 정보 등급 분류·반출 승인 등 이 예시에 없던 절차를 거쳐야 함
05_ips_impact.md §5

## Slide 15
맺음말
실측 데이터로도, 방법론은 동작했다
― 원시 계측·정비 로그 → O/S/D 등급 → RCM/LORA/보급소요/IETM/설계개선까지, 실측 데이터에서 전 과정이 실제로 계산됨
― 탐지 신호가 약하다는 “불편한 결과”까지 숨기지 않았고, 그 결과가 RCM·ECP 결정에 그대로 반영됨을 확인
― 설계개선(ECP) 적용 시 O·D·RPN·RCM이 실제로 재계산되는 피드백 루프를 수치로 시연
웹 워크벤치 (전체 10개 탭, 실시간 재계산)
claude.ai/code/artifact/7c5a27c2-d582-48db-a00b-f4c421afe933
FMECA–IPS 연계체계 실증 연구 · 전량 실측(CC BY 4.0)·가정치 구분 명시